E-4WD tehnilised tingimused

Kehtivad alates 01.01.2022

Kinnitatud EAL-is 15.12.2021

1. MÄÄRATLUS

1.1 Kasutada võib  A ja N homologeeritud nelikveolisi autosid, millede homologatsioonitähtaeg on lõppenud ning seeriatootmises olevaid/olnud mittehomologeeritud autosid, mis vastavad FIA Spordikoodeks Lisa J art. 251. Sõiduki ohutus peab vastama FIA Spordikoodeks Lisa J art. 253-le.

WRC autode kasutamine ei ole lubatud.

1.2 Võistelda võib klassides ainult arvestusliku töömahuga üle 2000 cm³.

1.3 Rahvusliku rühma võistlusauto homologeerimise ajaks loetakse hetke, millal on väljastatud konkreetse võistlusauto tehniline kaart.

1.4 Turvapuur peab vastama tehnilise kaardi väljaandmise hetkel kehtivatele FIA lisa J Art.253.8 nõuetele.

1.5. Kõik lisad, ümberehitused ja lahendused, mida tõlgendab tehniline komisjon ohtlikena, loetakse ohtlikeks. Lisa küsimuste korral pöörduda tehnikakolleegiumi poole: tehniline@autosport.ee

2. ÜLDISED MÄÄRUSED

2.1 Kõik siin mitte käsitletud muudatused peavad vastama rühma A ja N üldistele määrustele (vt FIA Spordikoodeks Lisa J art 252; 254; 255).

2.2 Kaalu alammäärad:

Kubatuur				Sõiduki kaal:

2000 cm3 kuni 2500 cm3              	 1080 kg

üle 2500 cm3 kuni 3000 cm3        	 1150 kg

üle 3000 cm3 kuni 3500 cm3        	 1230 kg

üle 3500 cm3 kuni 4000 cm3        	 1310 kg

üle 4000 cm3 kuni 4500 cm3        	 1400 kg

üle 4500 cm3 kuni 5000 cm3        	 1500 kg

üle  5000 cm3 kuni 5500 cm3       	 1590 kg

üle 5500 cm3                                 	 1680 kg

Sõiduki kaaluks loetakse sõiduki kaal ilma juhi ja kaardilugejata ning 1(ühe) tagavara rehviga, ning hetkel sõidukis olevate kõikide vajalike vedelikega. Auto kaal peab olema A-rühma piires või olemasolul vastama homologatsioonile, st muudatustest tulenevalt ei tohi auto kergemaks muutuda.

3. LUBATUD MUUDATUSED JA TÄIENDUSED

3.1 Mootor

Kõik siin mitte käsitletud muudatused peavad olema vastavuses FIA Spordikoodeksi Lisa J Art.255 Pt. 1 kuni 5.9.3.

3.1.1 Mootor on vaba sama autotootja piires. Samuti tuleb säilitada selle algne asukoht. Vajalikud keremuudatustööd mootori abiseadmete mahutamiseks on lubatud.

3.1.2 Ülelaadimise korral loetakse mootori arvestuslikuks töömahuks -nominaal x1,7 bensiinimootoritel ja nominaal x1,5 diiselmootoritel. Igasugune keemiline ülelaadimine on keelatud.

3.1.3 Turbo piiraja peab vastama FIA Spordikoodeks Lisa J art.255 joonisele 254-4 . Maksimaalne piiraja läbimõõt on 34 mm, kehtib ka ainult N-rühmas homologeeritud autodel.

3.1.4 Plokikaas on vaba.

3.1.5 Õlitussüsteem on vaba, õliradiaatori asukoht mootoriruumi piires on vaba.  Õliradiaatorit ei ole lubatud paigaldada salongi.

3.1.6 Radiaator ja tema asukoht mootoriruumi piires on vaba.

3.1.7 Vahejahuti radiaator vaba. Asukoht mootoriruumis vaba.

3.1.8 Jahutusradiaatoreid ei või paigutada salongi

3.2 Jõuülekanne.

3.2.1 Käigukast on vaba järgmistel tingimustel:

- Kinnituste arv peab säilima.

- Vajalikud keremuudatusedtööd käigukasti paigaldamiseks on lubatud.

- Käikude lülitamine peab toimuma mehhaaniliselt.

- Töötav tagurduskäik on kohustuslik.

3.2.2 Sidur on vaba.

3.2.3 Kardaani- ja veovõllid on vabad eeldusel, et ei kasutata komposiitmaterjale.

3.3 Vedrustus.

3.3.1 Vedrustuse osad  on vabad. Peavad säilima vedrustuse tööpõhimõte ja muudetud vedrustuse osad peavad olema asendatavad algsetega nii, et auto on võimeline sõitma.

3.3.2 Amortisaatorite arv peab säilima.

3.3.3 Sõidu ajal muudetava vedrustuse kasutamine on keelatud.

3.4 Kere.

3.4.1 Lubatud on kasutada originaalist erinevast materjalist (metall, komposiit, plastik) ja kujuga poritiibu, mootori- ja pagasiruumi katet, kaitseraudu, tiivalaiendeid, küljepõllesid, spoilereid, kaitseraua lisasid. Kõikide nimetatud detailide kasutamisel ei tohi auto üheski punktis muutuda laiemaks kui 70 mm.

3.4.2 Küljeklaasid ja tagaklaas on lubatud vahetada min 3 mm paksuse polükarbonaadist akende vastu, mis kinnitatakse algsesse aknatihendisse või liimimise ja/või neetimise teel, neetide läbimõõt min 3,2 mm. Aknaklaaside asendamisel peavad aknad olema algse klaasiga samas mõõdus (k.a materjali paksus). Plastist esiküljeklaasidel peab olema liugluuk min. mõõtudega 140x140 mm või pöördluuk läbimõõduga min.  140 mm. Küljeklaaside asendamisel tuleb asendatav materjal paigaldada ukse algsesse aknatihendisse ja peab olema fikseeritud alaosast ukseraami külge minimaalselt kahest kohast (lubatud lisakinnitused). Autodel, mille ustel puudub aknaraam, on lubatud kasutada plastiklaase juhul kui ustele on kinnitatud  metalltorust (min 10x10 mm) algset klaasi ava järgiv raam. Kaheukselistel autodel võib tagumised küljeaknad võib auto kerele kinnitada ka kiirkinnitustega.

3.5 Pidurid.

3.5.1 Nn. pedalbox on lubatud. Sealjuures peab säilima vähemalt 2-kontuurne pidurisüsteem.

3.5.2 Pidurite õhuga jahutamiseks mõeldud õhukanali läbimõõt max.100mm.

3.5.3 Kasutada tohib ainult seeriatootmises olevaid ja normaalse jaemüügivõrgu kaudu tarnitavaid osasid.

3.5.4 Muus osas on pidurid vabad.

3.6 Elektrisüsteem

3.6.1 Aku on vaba, nominaalpinge peab säilima.

3.6.2 Kui aku on algsest asukohast viidud sõitjateruumi, siis tohib kasutada ainult nn. kuiv tüüpi akut ja see peab olema paigaldatud sõitjate istmetest tahapoole. Algse asukoha muutmisel peab olema aku  kinnitatud vähemalt 2 metallvitsa abil kere külge min. M6 poltidega. Kinnituskohad kerele peavad olema tugevdatud min. 3 mm paksuse ja  min. 20 cm2 pindalaga metallplaatidega.

3.7  Kütusepaak.

3.7.1 Kui ei kasutata algset kütusepaaki tuleb kasutada  FIA FT3 1999 , FT 3,5 ;FT5 või SFI ohutut paaki. Samuti on lubatud kasutada ka muid autospordiks ettenähtud ohutuid kütusepaake. Igal sellisel paagil peab olema peale trükitud:

- tootja nimi

- paagi mudel/seerianumber

- kehtiv kuni või valmistamise aeg

Kui nimetatud andmed puuduvad, tuleb kütusepaak esitada ennem autosse paigaldamist EAL

Tehnikakolleegiumile nõuetekohase markeeringu saamiseks.

3.7.2 Kõiki ohutuid paake/turvapaake tohib kasutada kehtivusaja lõppedes veel +2 (kaks) aastat

3.7.3 Turvapaak peab asetsema tagapool peakaart ja olema eraldatud sõitjateruumist tule- ja vedelikukindla vaheseina või konteineriga. Kütusepaagi täiteava ei tohi asetseda sõitjatega samas ruumis kui ei kasutata FIA nõetele vastavaid kiirliitmike. Kütusepaagi tuulutus peab olema viidud

väljapoole auto keret ja omama tagasivoolu klappi.

4. Turvapuurid

4.1 Turvapuur on kohustuslik ning peab vastama FIA Spordikoodeksi Lisa J art. 253.8.

4.2 Turvapuuri homologeeringu alguseks loetakse EAL tehnilise kaardi esmase väljastamise kuupäeva.

4.3 Auto külgedel ei tohi turvapuuri ja kere vahelt läbi viia ühtegi juhet, voolikut ega toru.

4.4 Turvapuuri pehmendusena võib kasutada 8857-2001 Type A homologeerituid pehmendusi (FIA Technical list Nr. 23) kui ka muid mittepõlevaid pehmendusi, mis on kindlalt fikseeritud ja min paksusega 15mm.

5. Sõitjate ohutusvarustus

5.1 Sõitjate ohutusvarustus peab vastama FIA VM Lisa L pt. III

5.2 Tulekustutussüsteem on nõutud. Peab vastama FIA Technical List Nr.16 või nr.52 ning kustutussüsteemi tootja nõuetele.

5.3 Istmed peavad vastama vähemalt FIA 8855-1999 homologatsioonile, mida võib kasutada ka peale kehtivusaja lõppu eeldusel, et nende karkass on ühtne, kinnituskohad korras ja katteriidel ei ole olulisi vigastusi ega rebendeid.

Joonis 254-4